## Slide 1: Основы компьютерных сетей Технология Ethernet. Часть 2
Основные концепции технологии Ethernet. CSMA/CD. MAC - адресация. Формат Ethernet фрейма. Коммутация. Микросегментация. Диагностика канального уровня.
Компьютерные сети

## Slide 2: Четыре задачи, требующие решения:
1.Решить вопрос с адресацией фреймов.
2.Решить вопрос проверки целостности фрейма после приёма.
3.Решить, какому протоколу отдать этот пакет для дальнейшей обработки.
4.Решить проблему с множественным доступом к среде передачи данных.
Первые три задачи решает формат Ethernet кадра, четвёртую решает алгоритм CSMA/CD

## Slide 3: Адресация в Ethernet
В качестве адресации устройств придумали MAC (media access control) адреса.
MAC-адрес – уникальное(относительно) 6-ти байтовое число, которое принято записывать в HEX виде, например: 00-11-95-1C-D8-02.

## Slide 4: MAC-address
MAC-адрес состоит из двух частей, первая распределяется между производителями оборудования, а вторая распределяется самим производителем. Таким образом по MAC-адресу можно понять фирму-производитель оборудования (если адрес не был программно изменен).

## Slide 5: Broadcast MAC адрес

## Slide 6: Формат Ethernet фрейма
В качестве адресации устройств придумали MAC (media access control) адреса.
MAC адрес – уникальное(относительно) 6-ти байтовое число, которое принято записывать в HEX виде, например: 00-11-95-1C-D8-02.

## Slide 7: MTU
MTU (Maximum Transmission Unit; максимальная единица передачи) - максимальный размер пакета, который может быть передан по сети без фрагментации. Для Ethernet это значение составляет 1500 байт.

## Slide 8: Broadcast domain
Broadcast domain - это часть компьютерной сети, все хосты которой получат один и тот же широковещательный фрейм.

## Slide 9: Коллизии
Коллизия – это «столкновение» двух и более сигналов, когда несколько станций начинают передачу со слишком маленькой разницей во времени. В результате, передаваемые данные становятся испорченными.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий) – технология, используемая в Ethernet для совместного доступа к среде передачи данных, позволяющая обнаруживать возникающие коллизии и принимать меры по их уменьшению и устранению.

## Slide 10: Collision domain
Collision domain - это часть сети Ethernet, все узлы которой конкурируют за общую разделяемую среду передачи и, следовательно, каждый узел которой может создать коллизию с любым другим узлом этой части сети.
В случае с “шиной” и “звездой” на хабах, доменом коллизий является вся сеть.

## Slide 11: Оставшиеся проблемы после перехода к топологии «Звезда»
Коллизии. При возрастании количества устройств в сети и интенсивности обмена данными сеть становиться практически неработоспособной.
Режим half-duplex. Устройство не может одновременно вести прием и передачу.

## Slide 13: Внутренний буфер коммутатора. Store and forward.

## Slide 14: Full duplex
Порт коммутатора может вести одновременную передачу и приём, иными словами, коммутатор может работать в режиме full duplex.

## Slide 15: Таблица коммутации

## Slide 16: Gigabit Ethernet switch

## Slide 17: Fast Ethernet switch

## Slide 18: Gigabit Ethernet switch

## Slide 19: Collision domain vs broadcast domain

## Slide 20: Микросегментация

## Slide 21: Петля коммутации

## Slide 22: Практика
Изучение Cisco CLI в Packet Tracer.

## Slide 23: Домашнее задание
Прочитать методичку к текущему занятию.
Работа в Cisco Packet Tracer. Задание в прикрепленном файле.

## Slide 24: Вопросы?
На следующем занятии…
Сетевой уровень. Часть 1
Классовая IPv4 - адресация. Протокол ARP: связь IP-адреса и MAC-адреса. Формат IPv4 - пакета. Статическая маршрутизация. Диагностика сетевого уровня.